## Slide 1: Arduino Starterscursus
Freek Pols

## Slide 2
Technisch Ontwerpen
Technische automatisering
Profielwerkstuk
Practicum materiaal
Elektriciteit
Onderzoeken met meet- en regelsystemen

## Slide 3
€20,-
LCD 5
Arduino 10
Fotodiode 2
Breadboard 2
----------------------------------------------
€19,-

## Slide 6: De Arduino
Pinnen in of uit
usb
voeding
Analoog in
Spanning en 0 V
microcontroller

## Slide 7: Het breadboard
Kolom verbonden
Rij verbonden

## Slide 8: Het programma
compiling
upload
Seriele monitor
Com-poort aangeven

## Slide 9: LED en weerstanden
Een LED mag meestal maar 20 mA (2,0V).
De Arduino levert 5,0 V.
Dus…

## Slide 10: Opdracht 1
Zoek de 220 Ω of 330 Ω weerstand.
Schakel deze in serie met de LED (lange poot LED is +)
Bouw de schakeling af zoals op de tekening.
Sluit je Arduino aan en laat je LED branden!

## Slide 11: Opdracht 2
Bouw de opstelling die je ziet in de tekening en
sluit de Arduino aan op de computer.
Open het programma en open het programma
blink via: file/examples/basics/blink.
Upload het programma.
Verander zelf het programma zodat de LED
sneller gaat knipperen.

## Slide 12: Opdracht 3
Breid de schakeling en de code uit zodat je drie
LED’s kan aansturen.
Maak er een verkeerslicht van.

## Slide 13: PWM ~
Poort 3, 5, 6, 9, 10 en 11 zijn PWM poorten
PWM staat voor Pulse Width Modulation
Hiermee ‘regel’ je de spanning

## Slide 14: Opdracht 4
Open in sketch het script Fade.
Sluit de LED aan op de aangegeven PWM poort.
Verander de code zodat de LED sneller volledig
brandt en sneller uit is.
Waarom gebruiken we een analogWrite()?

## Slide 15: Script
int is een integer en verwijst hier naar de pin (9) of naar een waarde (variabele).
Deze krijgen een naam (pin 9 heeft de naam led).
In de setup geven we aan wat de verschillende pinnen zijn (output of input).
Alles in loop wordt oneindig herhaald.
|| of && en
int led = 11;
int brightness = 0;
int fadeAmount = 5;
void setup() {
pinMode(led, OUTPUT);
}
void loop() {
analogWrite(led, brightness);
brightness = brightness + fadeAmount;
if (brightness == 0 || brightness == 255) {
fadeAmount = -fadeAmount ;
}
delay(30);
}

## Slide 16: Opdracht 5
Bouw de schakeling (button in serie met 10 kΩ, waarom?).
Open het script Button.
Leg uit dat pin 2 alleen een spanning meet als de
button is ingedrukt.

## Slide 17: Opdracht 6
Pas de vorige schakeling aan door een LDR op te nemen i.p.v. de button.
Vervang de draad naar pin 2 met pin A0 (we lezen nu de analoge waarde uit).
Open het script AnalogreadSerial.
Verander het script zodat je een nachtlamp hebt.
Waarom zetten we een grote weerstand in serie met de LDR?

## Slide 18: De map functie
De analog in heeft een 10-bits AD converter (210 = 1024).
De PWM heeft een 8-bits resolutie (28 = 256).
Schalen is noodzakelijk.
void loop() {
sensorValue = analogRead(sensorPin);
brightness = map(sensorValue,500,900,255,0);
Serial.println(sensorValue);
delay(10);
analogWrite(ledPin,brightness);
}

## Slide 19: Opdracht 7
Meet de maximale en minimale waarde en lees deze uit m.b.v. Serial.print.
Stel de schaal in map functie zo in dat de LED meer reageert op licht verandering.
void loop() {
sensorValue = analogRead(sensorPin);
brightness = map(sensorValue,500,900,255,0);
Serial.println(sensorValue);
delay(10);
analogWrite(ledPin,brightness);
}

## Slide 20: Opdracht 8
Vervang in de schakeling de LED met het piezo-elektrisch element (of buzzer).
Vervang de weerstand die in serie stond met de LED door een potmeter. Je hebt nu een volume regelaar.
Wijzig je script zodat je een muziekinstrument hebt waarbij de toonhoogte afhankelijk is van de hoeveelheid licht. Gebruik daarvoor de map functie en tone(pin,toonhoogte,duur in ms).

## Slide 21: Opdracht 9
Maak de schakeling die nodig is voor een RGB LED.
Leg uit dat voor elke poot een weerstand nodig is (0,25 W weerstand).
Mix de spanning over de verschillende kleuren. Op welke twee manieren kan dit?

## Slide 22: Websites
www.vanallesenmeer.nl voor materiaal
www.fritzing.org voor tekenen schakelingen
www.arduino.cc voor projecten en uitleg
www.makezine.com voor hele gave projecten!
http://wiring.org.co/ opdrachten en uitleg
http://digitaljunky.io projecten
http://nl.aliexpress.com goedkoop chinees materiaal

## Slide 23: Servo
Een servo kan vrij precies draaien (maar niet meer dan 180o).
Drie draden: aansturing, meting, nul.
Er is al een library: Servo.h
Open 10 Starterskit/p05 Servo moodindicator